## Slide 1
¿Hay voltaje en los bornes del motor?
Sí
No
¿El contactor está activo?
Posibles causas:
Sobrecarga mecánica
Corriente elevada
Desgaste en rodamientos
Rotor bloqueado o eje atascado
Acción correctiva:
Revisar amperaje
Verificar libre giro del eje
Inspeccionar rodamientos
¿El motor hace zumbido?
Posibles causas:
Contactor dañado
Bobina quemada
Falta señal de control
Pulsador esta descompuesto
Acción correctiva:
Revisar bobina
Revisar control 24V/120V
Posibles causas:
Falla en suministro de energía
Fusible abierto
Contactor sin accionamiento
Cable suelto
Acción correctiva:
Revisar fusibles
Revisar breaker
Medir voltajes L1-L2-L3
Sí
No
Revisar continuidad del devanado
Sí
No
MOTOR NO ARRANCA

## Slide 2
BAJA PRESIÓN HIDRÁULICA
¿La máquina se mueve mucho mas lento de lo normal o le cuesta arrancar?
¿Existen fugas visibles de aceite?
Verificar calibración de presión
¿La válvula de alivio está dañada?
Posible causa:
Mangueras rotas
Tuercas flojas
Sellos desgastados
Golpe en el tanque de almacenamiento
Acción correctiva:
Cambiar manguera
Reemplazar sellos
Reparar la grieta del tanque
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Posible causa:
Aceite viejo
Entrada de aire en las mangueras (burbujas)
Falta de fuerza en la bomba
Filtro de aceite tapado
Acción correctiva:
Limpiar los filtros de aceite
Verificar el estado de la bomba
Ajustar conexiones
Posible causa:
Válvula atascada
Resorte dañado
Aceite contaminado por agua
Filtro hidráulico obstruido
Acción correctiva:
Limpiar válvula
Reemplazar el resorte
Cambiar el filtro de aceite

## Slide 3
¿La bomba o motor hace ruido anormal?
MOVIMIENTO LENTO
¿Hay piezas atoradas o suciedad?
Posible causa:
Lubricación insuficiente
Bajo nivel de aceite
Componentes secos o desgastados
Fugas de aceite
Acción correctiva:
Rellenar aceite
Lubricar componentes
Revisar fugas
Posible causa:
Obstrucción mecánica
Acumulación de residuos
Sistema de lubricación deficiente
Hay suciedad en el sistema
Acción correctiva:
Limpiar el sistema
Retirar obstrucciones mecánicas
Agregar lubricación
¿El nivel de lubricación es bajo?
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Posible causa:
Bomba desgastada
Rodamientos dañados
Aire en el sistema
Filtro tapado
Acción correctiva:
Revisar bomba
Revisar rodamientos
Ajustar piezas flojas
Revisar la energía eléctrica

## Slide 4
Posible causa:
Manguera dañada
Conexión floja
Sello desgastado
Tubo roto
Acción correctiva:
Cambiar manguera
Ajustar Conexiones
Revisar tuberías
Posible causa:
Fuga Interna
Sello dañado
Depósito con fuga
Exceso de presión
Acción correctiva:
Revisar sellos
Revisar tanque
Verificar presión
Posible causa:
Aceite derramado
Empaque dañado
Conexión mal ajustada
Acumulación de residuos
Acción correctiva:
Limpiar área
Ajustar conexiones
Cambiar empaques
¿Se observa aceite tirado o goteando?
¿Hay olor fuerte o manchas cerca del sistema?
¿El nivel de aceite baja rápidamente?
No
Sí
Sí
No
Sí
No
FUGA DE ACEITE
Revisar presión del sistema

## Slide 5
SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR
Posible causa:
Sobrecarga
Corriente elevada
Voltaje incorrecto
Uso continuo excesivo
Acción correctiva:
Revisar amperaje
Verificar voltaje
Reducir carga
¿El motor tiene muy poca ventilación?
¿El motor hace ruido o vibración?
Verificar consumo eléctrico
¿El motor trabaja con mucha carga?
Sí
No
Posible causa:
Rodamientos dañados
Partes desgastados
Aire atorado
Desajuste en transmisión
Acción correctiva:
Revisar rodamientos
Lubricar piezas
Ajustar componentes
Posible causa:
Ventilador sucio
Entradas de aire tapadas
Excesos de polvo
Mala ventilación
Acción correctiva:
Limpiar ventilación
Destapar ventilación
Limpiar polvo
Sí
Sí
No
No

## Slide 6
VIBRACIÓN EXCESIVA
¿La máquina trabaja con mucho peso o carga?
¿Hay tornillos o piezas flojas?
¿El motor hace ruido anormal?
Verificar monitoreo de ruidos y movimiento
Sí
No
Posible causa:
Desbalance
Acumulación de suciedad
Mala distribución de carga
Exceso de trabajo
Acción correctiva:
Reducir carga
Balancear sistema
Verificar capacidad del equipo
Posible causa:
Tornillos flojos
Piezas mal ajustadas
Base inestable
Componentes sueltos
Acción correctiva:
Ajustar tornillos
Revisar soportes
Verificar base del equipo
Posible causa:
Rodamientos dañados
Partes desgastadas
Problema de alineación
Falta de lubricación
Acción correctiva:
Revisar rodamientos
Lubricar componentes
Ajustar alineación
Sí
Sí
No
No

## Slide 7
¿Hay energía eléctrica en el sistema?
¿La banda tiene objetos atorados?
¿El motor de la banda enciende?
BANDA DETENIDA
Sí
No
Revisar tablero de control
Posible causa:
Contactor dañado
Fusible abierto
Cable flojo
Protección activada
Acción correctiva:
Revisar contactor
Revisar fusibles
Ajustar cableado
Posible causa:
Obstrucción
Material atorado
Exceso de carga
Rodillos bloqueados
Acción correctiva:
Retirar obstrucciones
Limpiar banda
Revisar rodillos
Posible causa:
Banda floja
Polea dañada
Deslizamiento mal ajustado
Falta de tensión
Acción correctiva:
Ajustar banda
Revisar poleas
Verificar tensión
Sí
Sí
No
No

## Slide 8
Confirmar funcionamiento del cilindro
No
Posible causa:
Baja presión
Conexión floja
Filtro tapado
Flujo insuficiente
Acción correctiva:
Revisar presión
Limpiar filtro
Revisar flujo
Posible causa:
Pistón atorado
Suciedad interna
Poca lubricación
Partes desgastadas
Acción correctiva:
Limpiar cilindro
Lubricar componentes
Revisar desgastes
Posible causa:
Válvula dañada
Manguera doblada
Fuga en el sistema
Aire atrapado
Acción correctiva:
Revisar válvula
Revisar mangueras
Reparar fugas
CILINDRO NO AVANZA
Sí
Sí
Sí
No
No
¿La válvula de control activa correctamente?
¿El cilindro hace ruido o intenta moverse?
¿Hay presión de aire o aceite en el sistema?

## Slide 9
¿La presión sube muy lento?
¿Se escuchan ruidos extraños en la bomba?
¿La bomba tiene suficiente aceite o fluido?
Revisar que la presión sea normal
BOMBA SIN PRESIÓN
Sí
No
Posible causa:
Baja presión
Manguera floja
Válvula dañada
Fuga interna
Acción correctiva:
Revisar presión
Revisar válvula
Revisar fugas
Posible causa:
Aire en el sistema
Bomba desgastada
Filtro tapado
Partes dañadas
Acción correctiva:
Purgar sistema
Revisar bomba
Revisar piezas dañadas
Posible causa:
Falta de aceite
Fuga de fluido
Nivel bajo
Sistema vacío
Acción correctiva:
Agregar aceite
Revisar fugas
Revisar depósito
Llenar sistema
Sí
Sí
No
No

## Slide 10
Monitorear temperatura y vibración
Posible causa:
Sobrecarga
Mala ventilación
Exceso de trabajo
Suciedad acumulada
Acción correctiva:
Limpiar ventilación
Reducir carga
Dejar enfriar motor
Limpiar suciedad
Posible causa:
Rodamientos dañados
Piezas flojas
Componentes fuera de posición
Falta de lubricación
Acción correctiva:
Revisar rodamientos
Ajustar piezas
Revisar alineación
Agregar lubricación
¿El motor se calienta demasiado?
¿Se escuchan golpes o vibración?
¿El motor presenta un zumbido anormal?
Posible causa:
Falta de voltaje
Contactor dañado
Capacitor dañado
Sobrecarga
Acción correctiva:
Revisar capacitor
Revisar contactor
Revisar carga del motor
RUIDO EN MOTOR
No
Sí
Sí
Sí
No
No